Taller de Programación III
F.I.U.B.A.
Testbed-Control de Procesos
Docentes:
C.C. María Feldgen
Ing. Carlos Godfrid
Ing. Daniel Aldet
Alumnos:
Ezequiel D. Di Donato <ezequieldidonato@gmail.com>
Pablo D. Roca <pablodroca@gmail.com>

---
Introducción
Introducción
Entorno de Trabajo:
- L10 - Laboratorio de instrumentación y control de procesos.
- Ensayos con emuladores.
- Control sobre sistemas reales (tanques de agua, péndulo invertido, etc.).
Descripción del Problema:
- Software de control en tiempo real de niveles de líquido en tranques ausente.
- El control del sistema mediante Simulink no resulta lo suficientemente didáctico.

---
►Conceptos◄
Sistemas de Nivel de Líquido
Tipos de Control
Control PID
La Planta
Software – Testbed para Enseñanza
Control de Procesos
- Control: conjunto de acciones que se aplican a la planta con el fin de regular su funcionamiento.
- Proceso: evolución temporal de la planta que se pretende controlar.
- Planta: sistema físico a controlar.
- Controlador: dispositivo que monitorea y estimula a un la planta para lograr cierta respuesta.
- Sistema de Tiempo Real: garantiza la ejecución de tareas y sus respuestas dentro de un margen temporal estricto.

---
►Conceptos◄
Software – Testbed para Enseñanza
- Sensor: dispositivo que capta magnitudes físicas y las transforma en información.
- Actuador: dispositivo que estimula a un sistema físico en base a órdenes de un controlador.
- Variable controlada: cantidad que se mide y controla (salida del sistema).
- Variable manipulada: cantidad modificada por el controlador.

---
Sistemas de niveles de líquido
Variables:
- Q: flujo en estado estable [m3/seg]
- qi: pequeña variación de flujo de entrada [m3/seg]
- qo: pequeña variación de flujo de salida [m3/seg]
- H: nivel de líquido en estado estable [m]
- h: pequeña variación del nivel de líquido [m]
Conceptos
►Sistemas de Nivel de Líquido◄
Software – Testbed para Enseñanza

---
Control de Procesos - Tipos
Open Loop
Feed-forward
Feedback
    (Closed Loop)
►Tipos de Control◄
Software – Testbed para Enseñanza

---
Control de Tipo Feedback - PID
- Un tipo muy utilizado de control a lazo cerrado es el PID.
- Tiene 3 componentes que utilizan la información de feedback para estimular la planta:
  - Proporcional
  - Integral
  - Derivativo
►Control PID◄
Software – Testbed para Enseñanza

---
Construcción del Sistema Físico
- Configuración de tanques
- Sensores y actuadores
  - Bomba de agua controlada por variador de velocidad.
  - Sensor de nivel de agua 4-20 mA.
- Placa adquisidora
►La Planta◄
Software – Testbed para Enseñanza

---
La Estación de Enseñanza (testbed)
Funcionalidades:
Controlar Planta
  - Requiere los parámetros de control tanto para el caso manual como automático.
  - La supervisión y el control del sistema son en tiempo real.
  - Permite grabar el proceso para su posterior revisión.
  - Permite almacenar diferentes configuraciones de valores de control para repetir experiencias.
- Abrir Grabaciones
  - Presenta el gráfico de un proceso grabado.
- Reproducir Grabaciones
  - Reproduce en el tiempo un proceso grabado
►Software – Testbed para Enseñanza◄

---
La Estación de Enseñanza (Cont.)
Pantalla Principal
- Controlar Planta
- Abrir Grabaciones
- Reproducir Grabaciones
►Software – Testbed para Enseñanza◄
Controlar la planta
Abrir proceso
grabado
   Reproducir proceso
 grabado
Menú Principal

---
La Estación de Enseñanza (Cont.)
Pantalla Principal - Opción Controlar Activa
►Software – Testbed para Enseñanza◄
Opción
 Activa
Selección del
tipo de control:
manual o
automático
Comenzar a
controlar
Configuración
actual con la
que conectará
Permite cargar
la configuración
desde un archivo

---
La Estación de Enseñanza (Cont.)
Opciones Controlar (conectado) y Reproducir
Visualización:
- Gráfico del Tanque
- Gráfico en función del tiempo
- Gráfico ampliado del proceso
- Zoom y grillas en ambos ejes
- Comentarios asociados a la muestra en el gráfico
Control (conectado):
- Control PID por sofware - modo automático
- Cambio de parámetros de control
- Efectos en tiempo real
- Carga de configuración de control almacenada
►Software – Testbed para Enseñanza◄

---
La Estación de Enseñanza (Cont.)
Pantalla Opciones Controlar (conectado) y Reproducir
►Software – Testbed para Enseñanza◄

---
La Estación de Enseñanza (Cont.)
Pantalla Gráfico Ampliado
►Software – Testbed para Enseñanza◄

---
Conclusiones
Conclusiones
- Trabajo de interfaz Matlab-Simulink
- Trabajo de interfaz Software-Placa Adquisidora
- Implementación de un sistema de control de lazo cerrado por software.
- La captura de la información digitalizada permite:
  - Presentarla mediante diferentes vistas.
  - Análisis y reproducción posterior off-line con fines didácticos.
  - Almacenamiento de valores de configuración para repetición de experiencias.

---
Propuestas de Trabajos Futuros
- Soporte para supervisión y control de más de un tanque.
- Diferentes tipos de control.
  - Control moderno en variables de estado.
  - Control no lineal.
- Comunicación con dispositivos de control por hardware (PLC).
- Resolución numérica de configuración de control, para un conjunto de restricciones dado.